## Slide 1: Hands On IoT
09 de maio – 09:30 – Main Hub
Hardware & Electrónica para Tótós (Como não apanhar choques eléctricos
ou como dar choques a alguém)
André Melancia
http://Andy.PT

## Slide 2
Hands On IoT
Hardware &
Electrónica para Tótós
Cardápio:
Electricidade
Arduino & companhia
Sensores
Actuadores e saídas

## Slide 3
Hands On IoT
Hardware &
Electrónica para Tótós

## Slide 4
Hands On IoT
1. Electricidade
Grandezas eléctricas
Grandeza |  | Unidade |  | Equivalência
Tensão Eléctrica (Diferença de Potencial / "voltagem") | U v vₒ vₓ | Volt | V | U = I∙R
Intensidade Eléctrica (Corrente) | I Iₓ iₓ | Ampere | A | I = U / R
Resistência Eléctrica | R Rₓ rₓ | Ohm | Ω | R = U / I
Potência Eléctrica | P Pₓ | Watt | W (VA) | P = U∙I
Energia Eléctrica | E Eₓ | Joule | J | E = P∙t
Carga Eléctrica | Q | Coulomb | C A∙s (Ah) | Q = I∙t = E / U
Capacidade Eléctrica | C Cₓ | Farad | F | C = Q / U
Período (Tempo) | t tₒ | Segundo | s (h) | t = 1 / F
Frequência | F fₓ | Hertz | Hz | F = 1 / t

## Slide 5
Hands On IoT
1. Electricidade
Contínua e Alternada

## Slide 6
Hands On IoT
1. Electricidade
Digital
Nota: No Raspberry PI usa 3,3V Em computadores recentes pode ser menos!

## Slide 7
Hands On IoT
1. Electricidade
Tensões
Aplicação | Exemplo | Corrente contínua (DC) | Corrente alternada (AC)
Audio normalizado | RCA, SCART, etc. | ± 1,0 V | 
Vídeo composto | RCA, SCART, S-Video, etc. | ± 1,0 V | 
Ethernet 10BASE-T | Rede por cabo (8P8C) | ± 2,5 V | 
Digital | Raspberry PI, PCs (bus PCI), etc. | 3,3 V | —
Digital (clássico) | Arduino, PCs, etc. | 5,0 V | —
Série (RS-232) | Comunicação, ratos clássicos, etc. | ± 15,0 V | —
Telefone analógico | Rede pública, ADSL, PBX privado | 30V a 50V (alimentação) | 75V (ring)
Alimentação EU (Monofásica) |  | — | 230 V
Alimentação EU (Trifásica) |  | — | 400 V
Comboio |  | 1500 V (Cascais) | 25 000 V (normal)
Cinescópio de televisão CRT |  | — | até 30 000 V

## Slide 8
Hands On IoT
1. Electricidade
Circuito básico

## Slide 9
Hands On IoT
1. Electricidade
Breadboard

## Slide 10
Hands On IoT
1. Electricidade
Multímetro
Voltímetro
Amperímetro
Ohmímetro
Medidor de continuidade
Etc.

## Slide 11
Hands On IoT
1. Electricidade

## Slide 12
Hands On IoT
2. Arduino & companhia
Pinouts

## Slide 13
Hands On IoT
2. Arduino & companhia
Inputs e Outputs
Digitais (I/O)
Analógicos (In)
PWM (Out)
SPI / I²C (I/O)
RS232 (I/O e programação)
Shields
  Ethernet
  Wireless
  RF
  LCD / Display / Touch
  Etc.

## Slide 14
Hands On IoT
2. Arduino & companhia

## Slide 15
Hands On IoT
3. Sensores
Sensores e Inputs
Botões
  Fechado ("Ligado") ou aberto
  E.g. botão de pressão, interruptor
Potenciómetros
  De Ø a x Ω
Sensores com dados analógicos
  De Ø a 5V
  E.g. temperatura, luminosidade (fotoresistência), toque, etc.
Sensores com dados digitais
  ØV ou 5V (False/Ø ou True/1)
  E.g. presença, humidade, temperatura, chama, gases, etc.
SPI / I²C (comunicação digital)
  E.g. qualquer dos anteriores

## Slide 16
Hands On IoT
4. Actuadores e saídas
Actuadores e Outputs
Relés (relays)
Outras cargas
  Motores
  Lâmpadas
  Ventoínhas
  Etc.

## Slide 17
Hands On IoT
4. Actuadores e saídas
Actuadores e Outputs
LEDs (light emitting diode)
  1 cor
  2 cores (R+G)
  RGB
  Etc.
LCD (liquid crystal display)
  Ou TFT
  Com ou sem touch
TV out!

## Slide 18
Hands On IoT
4. Actuadores e saídas
Arduino com som!
Com buzzer (piezo)
Por saída de áudio normalizado
  E.g. http://tny.cz/e525c1b2
  Esquema:

## Slide 19
Hands On IoT
4. Actuadores e saídas
Arduino na televisão!
Por vídeo composto
  https://arduino-tvout.googlecode.com
  Library: https://arduino-tvout.googlecode.com/files/TVoutBeta1.zip
  Esquema:

## Slide 20
Hands On IoT
4. Actuadores e saídas

## Slide 21
Hands On IoT
Hardware &
Electrónica para Tótós

## Slide 22: Hands On IoT
09 de maio – 09:30 – Main Hub
André Melancia
http://Andy.PT
Obrigado!